| Bezeichnung | Name der Brücke | (Felder ausfüllen, ausgefüllte rote Daten sind Beispiele) |
| --- | --- | --- |
| Nutzungsart | Strassenbrücke |  |
| Brückenklasse | Brückenklasse I |  |
| Standort (Land / PLZ Ort) | Österreich, Tirol | AT-6345 Kössen |
| Koordinaten | 47° 40′ 7″ N | 12° 24′ 16″ E |
| Baujahr | 2004 |  |
| Erneuerung | - |  |
| Unternehmen |  |
| Bauherr | Gemeinde Kössen, Bürgermeister Stefan Mühlberger |  |
| Architekt / Planung | siehe Tragwerksplanung |  |
| Tragwerksplaner | Hofmann+Resch+Exenberger, ZT-Gesellschaft für bauwesen, Dipl.-Ing. Reinhard Exenberger, Innsbruck |
| Beratung und Konzept | Univ.- Prof. Dipl.-Ing. Michael Flach, Universität Innsbruck, AT |
| Holzbauer | Grossmann Bau GmbH & o. KG, Dipl.-Ing. Jürgen Pohlmann, DE |
| Ausführung Unterbau | STRABAG AG, Baubüro St. Johann, AT |
| Kosten |  |
| Erstellungskosten | Nur Holzbau xxxx CHF | xxx CHF / m2 |
|  | Gesamtes Bauwerk ca. 1 Million Euro | xxx CHF / m2 |
| Unterhaltskosten | Geschätzt xxxx CHF / Jahr |  |

| Ausführung |  |
| --- | --- |
| Projektierungszeit | 6 Monate |  |
| Fertigung | 4 Monate | im Betrieb |
| Transport | 3 Schwerlasttransporte mit Sondergenehmigung |  |
| Montagedauer | 1 Monat | vor Ort |
| Technische Daten |  |
| Brückenart | Überdachte Brücke |  |
| Art des Hindernis | Wasser |  |
| Statisch – konstruktive Systembeschreibung | Fachwerkkonstruktion - Einfeldträger |  |
| Spannweite | 50.4 m |  |
| Gesamtbreite der Brücke | X m |  |
| Bauwerkbeschrieb: |
| Das Haupttragsystem ist eine Fachwerkkonstruktion aus Brettschichtholz (teilweise in Lärche) mit Zuggliedern aus Stahl. Der Achsabstand der Hauptfachwerke beträgt 6,40 m, die Konstruktionshöhe im Hauptdachbereich beträgt 6,10 m, in der Brückenmitte beim Querdach 8,60 m. Zur Aussteifung in Querrichtung (Windbelastung und seitliche Festhaltung der Obergurte) werden im Abstand von 8,40 m Querrahmen aus Stahlträgern, Vertikalstäben des Haupttragwerkes und Streben aus Brettschichtholz, angeordnet. ............ |

| Baustoffe |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bauteil | Unterbauteil | Konstruktionsmaterial | Firma |
| Gründung |  | Flächgründung, Tiefgründung |  |
| Fundamente |  |  |  |
| Lagerung |  | Elastomerlager, Gleitlager |  |
| Fahrbahnaufbau | Fahrbahnbelag | Bohlenbelag |  |
|  | Verschleissschicht | Walzasphalt |  |
| Tragwerk | Haupttragwerk | BSH (teils Lärche) |  |
|  | Nebentragwerk | BSH Träger |  |
| Verbindungen |  | Sonderstahlteile, Standardbauteile |  |
| Leiteinrichtung | Geländer | Vollholz Lärche | unbehandelt |
|  | Schrammbord |  |  |
| Abdichtung | Fahrbahnübergang |  |  |
|  | Deckung |  |  |
| Entwässerung | Regenrinne |  |  |
| Holzschutz |  |  |  |
| Konstruktiv | Holzarten, Holzoberflächen, | Verblechungen, Verschleissteile | Tropfkanten |
| Chemisch | keiner |  |  |
| Besonderheiten | Bodenverhältnisse ( Bodengutachten, Verformungen, Setzungen), spezielle Konstruktionsdetails, Rahmenbedingungen für den Entwurf (Wellenschlag, dyn. Belastungen, Überflutungen), aussergewöhnliche Lasten (Erdbeben) usw. |
| Weitere Informationen |  |  |
| Zugezogene Regelwerke | Eurocode, DIN, SIA usw | Lignatec, DGfH usw. |  |
| Literatur | Z.B. Schweizer Holzbau 06/2009 xxxx |
| Link | www.forum-holzbrückenbau.ch www.forum-holzbau.com http://www.uibk.ac.at/holzbau xxxx |
| Bilder | Quellenangabe | Ca. 8 Bilder und/oder Plandetails wären super! |  |